## Slide 1: CPO
2025/08
Notes: 1）以自身背景出发，也经历了从纯技术背景出身，过渡到偏商业分析的场景，也经历了不爱画PPT 到 不讨厌画PPT的过程；
2）讲好一个故事 & 以PPT的形式来呈现，是工作当中非常重要的技能；

## Slide 2: 需求侧：AIDC快速扩张带来互连速率、能耗、距离难题
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | 2024
推理算力 | 19 | 130 | 620 | 4000 | 20000
训练算力 | 620 | 1987.1795 | 9935.8974
网络带宽 | 620 | 1240 | 2480
速率：通信难以跟上算力发展
能耗
Source: Marvell、Nvidia、Lightcounting
距离
万卡=>十万卡IDC要求节点间km级互连，远超铜互连m级上限
80-100km
2-20km
<10m
10m-2km
带宽4年4x，远落后于GPU算力增幅，成为集群算力瓶颈
推理算力
32x
训练算力
16x
网络带宽4x
Blackwell
2w TFLOPS
FP4
Hopper
4k TFLOPS
FP8
Ampere
620 TFLOPS
FP16
Volta
130 TFLOPS
FP16
Pascal
19 TFLOPS
FP16
1k Tflops
FP16
5k Tflops
FP8
800Gbps
400Gbps
200Gbps
2022至2028年，预计IDC耗电量增长2.5x，其中光模块功耗占比1%=>8%，增长20x，互连将成为IDC能耗重要组成
Chart: 
 | 351.5783 | 886.3735
 | 3.5158 | 70.9099
 | 0.01 | 0.08
0
5%
10%
1%
2022
8%
2028
4
20x
光模块功耗占比（右轴）
全球IDC用电量（TWh，左轴）
光模块功耗（TWh，左轴）
“铜互连的极限是2.5米-3米，因此铜互连能承载的集群上限大约是万卡规模”
—博通高速互联系统架构师

## Slide 3
历史上为了解决互联有哪些方案
铜 => FPP => LPO => CPO => OIO
传输速率一直上升、功耗、距离

## Slide 4: 光互连为速率问题特解，CPO有望大幅降低能耗
Chart: 
| 2020 | 2022 | 2024 | 2026
单通道带宽（Gb/s） | 50 | 100 | 200 | 400
算力（TFLOPS，FP16） | 312 | 1000 | 1750
光互连
上限1.6Tbp/s
可插拔光模块
上限6.4Tbp/s
CPO
铜互连
Source: Nvidia、阿里云专家访谈、英伟达专家访谈
注1：有效传输速率，指在给定距离内，保证误码率不超过可用临界值的稳定传输速率
突破传输速率极限
GPU即将触达铜互连有效传输速率1极限224Gbp/s，光互连上限>800Gbp/s可支持IDC算力扩充
H100
A100
B100
显著降低能耗
CPO方案：将光模块进一步缩小集成，可降低60-70%功耗
单通道功耗（w）
Chart: 
 | 4 | 6.5 | 2.4
3-5
铜
5-8
可插拔光模块
2.4
CPO
-63%
“CPO主要替代传统可插拔光模块，短期不替代铜互连。CPO方案功耗降低70%（33W→9W），整体成本降低30%，具备明确竞争优势。”
—英伟达网络方案架构师

## Slide 5: 距离：IDC中Scale Up 与 Scale Out中，光模块在Scale Out优先适配
Scale Up：纵向叠加GPU，卡间距离cm-m级
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
Switch
Switch
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
Copper interconnection
Scale Out：算力节点横向互连，节点距离m-km级
Switch
Switch
Optical interconnection
Optical module
功耗、速率、距离取舍：光模块在Scale Out优先适配
Scale Up暂不适配：光互联功耗随速度增长显著上升，如GB200 NVL72因光学链路功耗过高（每机架增加20kW，~17%）优先采用铜互连
Switch
Switch
Switch
Scale Out适配：标配速率112Gbps下，超过2.5m的连接需采用光互连取代铜互连
Chart: 
 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 24
1
10
40
100
200
400
800
+71%
Power(w)
Optical Link Speed(Gbps)
Source: Microsoft Research
Chart: 
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400
Maximum Reach(m) | 25.2273 | 15.1136 | 7.1591 | 5.1136 | 3.0682 | 2 | 1
有效传输距离(m)
2.5m
112G铜互联极限距离
>>50m
200G光互联极限距离1
Copper Link Speed(Gbps)

## Slide 6: 光模块路径选择：目前可插拔为主流，巨头布局CPO，初创布局OIO
巨头大力布局：CPO为新一代技术中最易商业化落地的路径
代表厂商1
CPO (Co-Packaged Optics)
OIO (In-Packaged Optical I/O)
初创抢先布局：OIO一步到位，绕过巨头CPO生态制约
速率
PO (Pluggable Optics)
中：1.6Tbps (2025)
高：6.4Tbps (2026)
极高：12.8Tbps (验证中)
市场规模
2023
$bn级
$mn级
-（未商用）
Source: TSMC、Insight Partners、QYResearch、Morgan Stanly、 LightCounting、AyarLabs CEO
注1：仅展示赛道中份额最大的公司
国产优势：高速率产品率先实现技术突破，全球前10大厂商中国占7成
最新动向
CR3: 50%
CR3: 71%
-（未商用，玩家极少）
24A，800G出货量 >200w，全球份额40%
24Q4，1.6T率先认证并出货
预计25Q2 ，Spectrum-X CPO交换机交付
预计26Q2 ，Quantum-X CPO交换机交付
已全面应用于AIDC，大规模商业落地
25-26年将商业化，技术成熟
以Demo为主，研发与验证阶段
预计26年中大批量产
24A，出货1.5w TeraPHY样片给英伟达、台积电等做验证
电信号
交换机芯片
光引擎
电信号
光信号

## Slide 7
CPO解决了可插拔光模块的什么痛点？
Pluggable
传统方案
CPO
进阶方案
距离带来高功耗和速率限制：长距离（6-8cm） => 信息损耗（ 200G下 22db损耗） => 需要功率补偿器（DSP） => 高功耗（20W，占光模块整体 1/3） + 限制速率（速率 2x，信息损耗 2x）。CPO：将光引擎与交换机芯片距离从cm缩短至mm级
光源带来散热问题：光源内置于光引擎，发热导致引擎内模块信号失真、寿命缩短。CPO：将光源拆分出来，远离核心热区
代价：可维护性差。可插拔故障只需更换光模块，CPO故障需交换机整体维修
正面
ASIC
ASIC
侧面
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
光模块：30W1
20W (DSP) + 10W (光引擎，含光源)
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
外置光源：2W
光引擎：7W
<1mm
6-8cm
Source: Nvidia
注1：功耗均为1.6Tbps速率下
1.6Tbps
速率上限
6.4Tbps
最重要的那个点，为什么一定要做CPO

## Slide 8: 巨头并行布局，CPO落地1-2年内看Scale Out
战略定位
Scale Up
产品布局
GTC 2025：着重介绍了其与台积电等合作伙伴开发的首款基于1.6T硅光引擎的CPO交换机系列
Spectrum-X
InfiniBand CPO 交换机
“NVL72使用铜缆互连较光模块大幅节省了成本，铜缆高速连接的成本仅为光模块的20%”
—黄仁勋，GTC 2024
Quantum-X
以太网 CPO交换机
Scale Out
产品布局
Scale Up统治地位，强推铜到强推CPO
25Q2交付
NVL 72 GB300
整机柜服务器
25.07交付
Rubin 288 GB300
整机柜服务器
26Q2交付
26Q2交付
xx
xx
基于铜互连
基于CPO
Scale Out统治地位，未来5年押注CPO实现Out到Up的渗透
“CPO 是应对 AI 集群带宽需求的关键技术，其集成化设计可显著提升系统能效”
—Hock Tan，25Q2 Conference Call
于23年开始联合产业伙伴推动CPO方案，目前已在各环节实现单环节测试可靠性，但未完整部署并获得运营数据
Tomahawk 5
以太网 CPO交换机
26Q1交付
整机交付为主
交换机核心组件为主，积极布局整机
Tomahawk 6
CPO芯片
25.06交付
Source: Nvidia、Broadcom
1-2年内CPO密集落地于Scale Out

## Slide 9
具体model无法找到
补齐逻辑链条，量级
Meta、谷歌 IDC规划HPC=>CPO，临界点万卡（量级）以上必须用CPO
Source: Morgan Stanley Research, Lightcounting, SemiAnalysis
CPO优先替换新建、高性能IDC端口
Base case
CAGR 172 %，2030e 收入约 93 亿美元
NVIDIA Rubin＋Broadcom TH7 开始全面替换高端可插拔模块，渗透率上升到 ~45 %
Bull case
CAGR 210 %，2030e 收入约 270 亿美元
假设 CPO 方案在 1.6 T-800 G 所有节点都成为主流，渗透率>60 %，并向 400 G 量级下沉
Bear case
CAGR 107 %，2030e 收入约 10亿美元
只在极高端 AI 集群试点，渗透率≤15 % （渗透难点）
低性能
高性能
Chart: 
 | 0 | 2.9 | 9.5 | 50.6
400G
800G
1.6T
3.2T
0
CPO渗透率（%，2029E）
新建IDC优先渗透：① 避免重置成本；②服务AI训练/HPC（高速、高能耗）占新建IDC比重大，强需求CPO
高性能优先渗透：2029E，CPO在3.2T光引擎的渗透率可达51%，400G下难以渗透
Chart: 
 | 3.5 | 5.8 | 10.9 | 15.8 | 15.7 | 18.9
 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.2
 | 50 | 65.9091 | 78.9855 | 81.0256 | 86.2637 | 89.5735
50%
4
2023
66%
2024E
79%
2025E
81%
2026E
86%
2027E
90%
2028E
AI数据中心占比（右轴）
传统数据中心新增装机（GW，左轴）
AIDC新增数据中心装机（GW，左轴）

## Slide 10: 互连技术范式变革带来新的市场机会
光芯片+光源
15%
硅光芯片+光源
20%
周边硬件
30%
铜互连
可插拔光模块
CPO
连接器+线缆
40%
物理层接口芯片
（高速传输接口）
30%
电光接口芯片
10%
光模块盒子+封装
35%
周边硬件
40%
电光接口芯片
（高速接口）
15%
周边硬件
（演化为封装与系统配套）
40%
交换机芯片+光引擎封装
25%
2010
光模块公司批量创立
陆续成为行业龙头
2020
全球半导体巨头集中入局
2030
注1：日期为公司成立日
注2：日期为CPO相关技术/产品发布日
x
市值（十亿元）
天孚通信
20051
100
中际旭创
20081
356
剑桥科技
20062
20
新易盛
20081
294
云计算、移动互联网爆发
带宽需求持续放大
AI爆发
高速光模块需求持续放大
台积电
20212
1210
x
市值（十亿美元）
博通
20212
1380
思科
20232
267
英伟达
20252
4340
放初创而不是放巨头

## Slide 11: CPO信号传输关键环节
光的产生与接收
光信号中枢，光电
电信号控制中枢
激光器
放大 + 优化
交换机芯片
出入口
行走通道 + 转换
集成交付
信号处理
光纤
硅光芯片
电光芯片
中介层
交换机
芯片
波导
探测
波导
调制
放大
调制

## Slide 12: CPO各关键环节的公司Map
光信号中枢
电信号中枢
集成交付
大厂
全球
核心初创
外置激光器
光纤
硅光芯片
EIC（电光芯片）
周边硬件2
光电子封测隐形冠军
环节
BOM1
价值3
14%
14%
15%
7%
中：门槛高，绑定硅光设计服务，毛利可达 55+%
中：国内无成熟 300mm SOI产线，政策补贴力度大
高：光电异构封装国内基本空白，有政策红利；一旦突破可锁核心环节
低：资本密集+代工属性，低margin，国内产能稀缺
注1：BOM，bill of meterial，便于从环节价格角度来拆分评估收益空间
注2：传统模块/不存在新技术和变量的部分，如集成框、高级面板等未单独列出
注3：价值评分逻辑：0.4*margin+0.3*稀缺度+0.3*国产替代（国内缺口、政策/市场拉动强度、本土供应链成熟度）
全球
国产替代
熹联：100G/lane出货～10K 200G/lane出货～100K；赛丽：100G/lane出货超百万 200G/lane小批量出货；(前两家为tx现有jdm合作方）羲禾 ：100G/lane出货超百万
傲科、中晟：出样，需场景批量落地；
中际旭创：对外宣布800 G 光学引擎年产>100 K，CPO试线运行；Accelink/海信：对外宣布400 G批量，CPO工程团队组建
Macom/Marvell / Semtech
Broadcom/Intel/Ranovus
光互连 Chiplet 头部企业
2001DE
2015US
2020US
scale-up场景下光学全栈供应商
硅光子 AI 处理器前沿企业
2017US
为什么选特定链条
过渡到
为什么看那四家？（怎么写一句话？）
多选一些标的，可以模糊一点
光电异构封装
液冷、连接器等

## Slide 13: ficonTEC：德国老牌光子装配测试龙头，中企收购卡位国产替代
Source: 公司官网、深交所最新文件
公司概要
经营情况
财务：
营收、毛利、利润折线图
低量高价
主营业务：专注于光电器件的微组装和自动化测试方向，交付方式为高度定制化+复杂工序导入；全球交付阶段
核心产品图
市占（市场地位）
2001
2002
2025
被中国上市公司RoboTechnik以10.11亿人民币价格收购全部股权；
获德国mic seed轮投资
于德国成立
专用设备供应商
核心产品：
功能点
核心产品图
市占（市场地位）
功能点
全球交付
700+台
平均ASP
235万/台
客户 logo
Ciena、Intel、Cisco、Broadcom、Aeva
饼图
前五大vs其他
42%
集中，标准机硬件长期委外给 Tech Group AS，其采购占比38%～41%；
一句话：一家高度项目驱动、已进入一线客户采购体系的小而专的德国老牌光子装配&测试设备公司，通过中国企业收购后卡位于国产替代高精度光学设备供应环节。盈利和增长拐点取决于标准化程度上升、cpo红利的布局契合
客户集中度
供应商集中
产能：供应链产能94台、产量80台、销量96台 → 产能利用率85%（销量>产能，靠去库存发货，产能利用率大概率是交付节奏束缚）
饼图
Tech Group AS
vs其他
2021年～2023年营业收入分别为2.79亿、2.87亿、2.57亿；
毛利分别为34.4%、41.6%、40.2%；
利润分别为：-5800万、-2200万、-1400万；
Facts和主观判断对应上

## Slide 14: AyarLabs1：
一句话：
Source: 官网、crunchbase、B轮BP
公司概要
运营进展
主营业务：基于光I/O技术的光学芯粒制造；产品验证=>设计导入阶段
于德国成立
专用设备供应商
2001
2002
2025
被中国上市公司RoboTechnik以10.11亿人民币价格收购全部股权；
获德国mic seed轮投资
核心产品：TeraPHY 芯粒与SuperNova 激光箱
产品路线可以理解为CPO2.0：
CPO1.0：把光模块盒子 + 铜缆换成贴在主板边缘的光引擎 + 短光纤，主板→主板不再经过机框外面；
CPO2.0：直接把光收发器做成小芯粒(Chiplet)，贴在 GPU/CPU 封装里，电信号不出封装就变成光——等于把 SerDes 整块功能连同功耗一起拿掉，实现了芯片间的光互连；
工程落地进度：公司当前整体在poc——>量产之间，目前均以demo和样品形式呈现；
技术路线押注：方向坚定但节奏不符合预期
  从2020年公司b轮融资的bp来看，公司押注的是25～29年所有短距离互连会光主导，而目前看来，这个预期在2～3年内实现的可能性都不大，一方面因为cpo的工程化稳定性也还在路上，一方面以Nvidia为代表的头部芯片厂商在短距离互连上还在进一步压榨铜的极限；
  但公司20年可见bp的技术路线与现在一致；
纵向时间轴图
2024-12 的1.55亿美金注资足以支撑18-24 个月产线 CapEx；
CEO 在 2024-10 公开表示 过去 18 个月已小批量出货 15 k 颗芯粒；
25年4月，公司发布了全球首款符合 UCIe标准的 8 Tbps TeraPHY 光互连小芯片，搭载 16 λ SuperNova 光源，单芯片 8 Tbps、pJ/bit 级能耗，可直接嵌入客户 SoC / GPU 封装，通过 UCIe 电接口实现即插即用；
公司预计于26年首批高量产客户（AI 加速卡 / 交换机）上机，但这极大程度取决于25年4月发布的产品的稳定性和实际需求；
横向时间轴图
成立与融资节点

## Slide 15: LightMatter

## Slide 16: Celestial AI

## Slide 17: OIO打开
中短期 vs 长期
卡点多，落地难，R&D阶段
哪些卡点

## Slide 18: 总结

## Slide 19: 附录：产业和公司Map
Design House
Foundry
OSAT
Transceiver
Equipment
Operator
eIC
Switch
ASIC
SiPho
Laser
为什么选特定链条
过渡到
为什么看那四家