## Slide 1: CPO
2025/08
Notes: 光互连及CPO是什么、为什么重要？
CPO及OIO市场怎么样，会有什么公司机会？

## Slide 2: 互连技术变革：铜互连、可插拔光模块、CPO、OIO
Draft
1997
2014
2016
2018
2020-2021
2023
2025
2027E
2030E
Total
Speed
2.5G
100G
400/800G
800G
1.6T
3.2T
6.4T
?
Copper
Power efficiency
Complexity
?
Pluggable Optics
CPO
OIO
3.2T optics
Hard to continue
Concept
Demo
Proofs of concept
Test
Full scale deployment
Concept
Demo
Proofs of concept
Full scale deployment
Test
Full scale deployment
Full scale deployment
Source: Yole
Transferring
Transferred
Optics
Notes: 为了解决互连难题，过去出现了四条技术路线
四种技术是并行的
为了支撑传输速率从Gbps到Tbps，每种技术不断发展
铜和可插拔光模块共存了很长一段时间，未来铜互联、可插拔光模块、CPO仍将共存一段时间

## Slide 3: 铜互连速率成为IDC算力释放瓶颈，光互连突破速率极限
Chart: 
| 2020 | 2022 | 2024 | 2026
每line速率（Gbps） | 50 | 100 | 200 | 200
光互连
上限1.6Tbp/s
可插拔光模块
上限6.4Tbp/s
CPO
铜互连
Source: Nvidia
注1：InfiniBand网卡带宽
注2：有效传输速率，保证误码率不超过可用临界值的稳定传输速率
NVLink单通道触达铜互连有效传输速率2极限224Gbps，光互连>800Gbp/s可支持算力扩充
H100
A100
B100
Draft
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | 2024
推理算力 | 19 | 130 | 620 | 4000 | 20000
训练算力 | 620 | 1987.1795 | 3477.5641
网络带宽 | 620 | 1240 | 2480
铜 => 光：传输速率224Gbps => 800Gbps+
通信速率
基于铜互连的通信速率 4年4x，落后于GPU算力增幅，通信速率成为集群算力瓶颈
推理算力
32x
训练算力
5.6x
网络带宽1 4x
Blackwell
2w TFLOPS
FP4
Hopper
4k TFLOPS
FP8
Ampere
620 TFLOPS
FP16
Volta
130 TFLOPS
FP16
Pascal
19 TFLOPS
FP16
1k Tflops
FP16
1.75k Tflops
FP16
800Gbps
400Gbps
200Gbps
NVLink 3.0
NVLink 5.0
NVLink 4.0
NVLink 6.0
Rubin
Notes: 上述技术路线如何解决三大难题？
光解决速率
CPO解决功耗

## Slide 4
Source: Marvell、Broadcom专家访谈、 Microsoft Research
GPU机柜间互连距离>5m，万卡集群千米级
“铜互连的极限是2.5米-3米，因此铜互连能承载的集群上限大约是万卡规模”
—博通高速互联系统架构师
Draft
归因不用那么细，归因check
GPU
GPU
GPU
GPU
···
Rack & Rack（Scale Out）
>5m
GPU
GPU
GPU
GPU
···
Data center interconnect
m~km
目前通用速率112Gbps下，铜互连有效传输距离仅2.5m，需采用光互连取代铜互连
Chart: 
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400
Maximum Reach(m) | 25.2273 | 15.1136 | 7.1591 | 5.1136 | 3.0682 | 2 | 1
有效传输距离1(m)
2.5m
112G铜互联
>>50m
200G光互联
铜互连传输距离成为IDC扩量瓶颈，光互连突破距离极限
注1：有效传输距离，保证误码率不超过可用临界值的稳定传输距离
传输速率（Gbps）
铜 => 光：传输距离 2.5m => 10m级
距离
Notes: IDC的迅猛扩张，算力、卡数增长带来三大互联难题

## Slide 5
Source: Lightcounting
CPO方案：降低 60%+光模块功耗，GB200 万卡集群整体电费降低数百万RMB/年1
Chart: 
 | 4 | 6.5 | 2.4
3-5
铜
5-8
可插拔光模块
2.4
CPO
-63%
“CPO主要替代传统可插拔光模块，短期不替代铜互连。CPO方案功耗降低70%（33W→9W），（交换机）整体成本降低30%，具备明确竞争优势。”
—英伟达网络方案架构师
Draft
Chart: 
 | 351.5783 | 886.3735
 | 3.5158 | 70.9099
 | 0.01 | 0.08
0
0.02
0.04
0.06
0.08
10%
1%
2022
8%
2028
20x
光模块功耗占比（右轴）
全球IDC用电量（左轴）
光模块功耗（左轴）
2022至2028年，预计IDC光模块能耗占比1%=>8%，增长20x，成为IDC能耗重要组成
TWh
单通道功耗（w）
CPO解决可插拔光模块能耗问题
可插拔光模块 => CPO：功耗下降60%+
能耗
注1：按照GB200 NVL72扩展方案，2组网架构层数计算
Notes: 上述技术路线如何解决三大难题？
光解决速率
CPO解决功耗

## Slide 6: 光互连技术路径：可插拔仍为主流，巨头将商业落地 CPO，OIO初创处于技术验证期
巨头大力布局：CPO为新一代技术中最易商业化落地的路径
代表厂商1
CPO (Co-Packaged Optics)
OIO (In-Packaged Optical I/O)
初创抢先布局：OIO一步到位，绕过巨头CPO生态制约
速率
PO (Pluggable Optics)
中：1.6Tbps (2025)
高：6.4Tbps (2026)
极高：12.8Tbps (验证中)
市场规模
2023
$bn级
$mn级
-（未商用）
Source: TSMC、Insight Partners、QYResearch、Morgan Stanly、 LightCounting、AyarLabs CEO
注1：仅展示赛道中份额最大的公司
国产优势：高速率产品率先实现技术突破，全球前10大厂商中国占7成
最新动向
CR3: 50%
CR3: 71%
-（未商用，玩家极少）
24A，800G出货量 >200w，全球份额40%
24Q4，1.6T率先认证并出货
25Q2 ，Spectrum-X CPO交换机交付
预计26Q2 ，Quantum-X CPO交换机交付
已全面应用于AIDC，大规模商业落地
25-26年将商业化，技术成熟
以Demo为主，研发与验证阶段
预计26年中大批量产
24A，出货1.5w TeraPHY样片给英伟达、台积电等做验证
电信号
交换机芯片
光引擎
电信号
光信号
Draft
Notes: 光互连大势所趋，开始详细讲光
宏观视角，光的三种技术路径的差异，以及当前所处阶段
差异：连接距离，速率上限
阶段：规模看市场成熟度，动向看商业化阶段

## Slide 7
CPO解决可插拔光模块的信息损耗、功耗、速率痛点
Pluggable
传统方案
CPO
进阶方案
硬制约：PCB走线带来高信息损耗，CPO不走 PCB损耗仅 4db。224Gbps下，信息损耗 22db >> IEEE标准 16db（4x信号强度差距），导致信号中断；
软制约：长距离需高功耗补偿（20W，占光模块整体 2/3）且限制速率（同等信息损耗下，距离2x，信息损耗 2x ），CPO 10x级缩距
Source: Nvidia
注1：功耗均为1.6Tbps速率下
正面
ASIC
ASIC
侧面
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
光模块：30W1
20W (功放) + 10W (光引擎，含光源)
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
外置光源：2W
光引擎：7W
1.6Tbps
速率上限
6.4Tbps
Draft
4-9db
信息损耗
22db
6-8cm
<1mm
Notes: 讲完光的宏观，进入微观
CPO相比可插拔到底解决了什么
从图上看，拆分整合（光引擎、光源）
缩距降低功耗
拆分光源解决散热

## Slide 8: IDC互连按照距离可分为 Scale Up与 Scale Out
GPU
GPU
Copper interconnection
Optical interconnection
Optical module
Draft
Scale Out
Scale Up
单机柜叠加GPU，距离<5m，高频交互强调低延时
算力节点横向互连，距离>5m，强调可扩展性
NVLink
GPU
GPU
GPU
GPU
GB200 NVL72
B200 × 72 / rack
Rubin NVL288
Rubin × 288 / rack
NVLink
GPU
GPU
NVLink
Port (copper)
GPU
GPU
NVLink
GPU
GPU
NVLink
CPO Swtich
GB200 SuperPod NVL 576
GB200 NVL72 × 8
Source: Nvidia
Notes: Serdes：芯片中负责低速并行信号高速串行信号的模块，速率受限于芯片制程，影响互连带宽
Serdes是高速率的源头，serdes速率低则整体速率低
海外serdes从56=>112=>224

## Slide 9: 国内Scale Up受限于GPU带宽限制，CPO优先落地于Scale Up
4x通道并行
Serdes速率限制CPO场景，海外优先Out，国内优先Up
Draft
海外： CPO优先落地于Scale Out，Scale Up不急迫。因Serdes速率不断提升，目前4nm下可实现单向224Gbps，不断压榨铜互连速率、距离极限
国内：CPO优先落地于Scale Up。受限于7nm制程与进口限制，Serdes速率仅56Gbps，为达到同等速率需4x通道并行（物理上难以实现）
主控
Serdes
Serdes
Serdes
Serdes
可插拔：多通道干扰、难布线
主控
Serdes
Serdes
CPO：干扰可忽略易布线
国内和国外分开
确认Serdes是不是卡脖子环节
Scale Up下亟需CPO解Serdes速率瓶颈
Serdes速率限制带宽，国内Serdes难突破56Gbps
Serdes： Serializer（串行器）/Deserializer（解串器），高速传输的“源头”
国内Serdes速率仅56Gbps
低速并行
主控
Serdes
交换机芯片
高速串行
224Gbps
100GB端口
交换机芯片
主控
Serdes
外部组件
2×224Gbps
华为作为直接的证据
总带宽是NV的1/3
单卡性能更低
用了CPO做Scale Up
DS V3=>R1论文
Notes: Serdes：芯片中负责低速并行信号高速串行信号的模块，速率受限于芯片制程，影响互连带宽
Serdes是高速率的源头，serdes速率低则整体速率低
海外serdes从56=>112=>224

## Slide 10: 海外巨头并行布局 Scale Out与 Scale Up，CPO落地1-2年内看Scale Out
战略定位
Scale Up
产品布局
GTC 2025：着重介绍了其与台积电等合作伙伴开发的首款基于1.6T硅光引擎的CPO交换机系列
Spectrum-X
以太网 CPO 交换机
“NVL72使用铜缆互连较光模块大幅节省了成本，铜缆高速连接的成本仅为光模块的20%”
—黄仁勋，GTC 2024
Quantum-X
InfiniBand CPO交换机
Scale Out
产品布局
Scale Up统治地位，强推铜到强推CPO
25Q2交付
NVL 72 GB300
整机柜服务器
25.07交付
Rubin 288
整机柜服务器
26Q2交付
26Q2交付
xx
xx
基于铜互连
基于CPO
Scale Out统治地位，未来5年押注CPO实现Out到Up的渗透
“CPO 是应对 AI 集群带宽需求的关键技术，其集成化设计可显著提升系统能效”
—Hock Tan，25Q2 Conference Call
于23年开始联合产业伙伴推动CPO方案，目前已在各环节实现单环节测试可靠性，但未完整部署并获得运营数据
Tomahawk 5
以太网 CPO交换机
26Q1交付
整机交付为主
交换机核心组件为主，积极布局整机
Tomahawk 6
CPO芯片
25.06交付
Source: Nvidia、Broadcom
1-2年内CPO密集落地于Scale Out
Draft

## Slide 11
Source: Morgan Stanley Research, Lightcounting, SemiAnalysis, 专家访谈
万卡集群扩展支撑CPO百亿级市场
Base case
CAGR 172 %，2030e 收入约 93 亿美元
NVIDIA Rubin＋Broadcom TH7 开始全面替换高端可插拔模块，渗透率 ~45 %
Bull case
CAGR 210 %，2030e 收入约 270 亿美元
假设 CPO 方案在 800G/1.6T 所有节点都成为主流，渗透率>60 %，并向 400 G 量级下沉
Bear case
CAGR 107 %，2030e 收入约 10亿美元
只在极高端 AI 集群试点，渗透率≤15 % （渗透难点）
① 潜在CPO端口数： AI/HPC GPU＋交换机，需要 800 G/1.6 T端口数 ~ 2030E 亿级
Draft
CPO规模
=
潜在CPO端口数
×
渗透率
×
单价
①
②
新建优先渗透：为避免重置成本，新建IDC对CPO的态度为能用则用
Amazon、Meta、谷歌、xAI建立十万卡集群，必须用光互连
“Meta的HPC集群中，35%的连接方案已采用CPO”
—博通高速互联系统架构师
② 渗透率：HPC集群新建支撑高渗透

## Slide 12: 互连技术范式变革带来新的市场机会
新易盛
20081
294
LightMatter
2024 D轮
4.4B
AyarLabs
2024 D轮
1B
中际旭创
20081
356
光芯片+光源
15%
硅光芯片+光源
20%
周边硬件
30%
铜互连
可插拔光模块
CPO/OIO
连接器+线缆
40%
电光接口芯片
10%
光模块盒子+封装
35%
周边硬件
40%
电光接口芯片
（高速接口）
15%
周边硬件
40%
交换机芯片+光引擎封装
25%
2010
光模块公司批量创立
陆续成为行业龙头
2020
巨头入局，相关初创获资本青睐
2030
注1：日期为公司成立日
市值（十亿元）
天孚通信
20051
100
剑桥科技
20062
20
云计算、移动互联网爆发
带宽需求持续放大
AI爆发
高速光模块需求持续放大
Draft
x
4.4B
估值（十亿美元）
xB
Celestial AI
2025 C轮
2.5B
FiconTec
2019
启动并购
0.17B
物理层接口芯片
（高速传输接口）
30%
Notes: 范式迁移下存在着变与不变
不变：三层对应关系不变，周边硬件等低附加值、接口芯片层、封装层
变：迁移过程中，新玩家涌入，投资关注点迁移

## Slide 13: CPO关键模块：硅光芯片、电光芯片、交换机芯片及封装
光的产生与接收
光信号中枢，光电
电信号控制中枢
激光器
放大 + 优化
交换机芯片
出入口
行走通道 + 转换
信号处理
光纤
硅光芯片
电光芯片
中介层
Draft
交换机
芯片
封装
Notes: For简单理解CPO关键环节
用跨语言通话理解：当我和一个说韩语的人打电话
  光纤：电话线
  激光器：喇叭。这俩没那么重要
  硅光：翻译官，光电互译
  电光：声音润色，让声音更大，听得更清楚
  交换机：末端首脑

## Slide 14: 产业链：集成交付环节、光电信号中枢优先关注
光信号中枢
电信号中枢
集成交付
大厂
全球
初创
外置激光器
光纤
硅光芯片
EIC（电光芯片）
周边硬件2
光电子封测隐形冠军
环节
BOM1
价值3
14%
14%
15%
7%
中：门槛高，绑定硅光设计服务，毛利可达 55+%
中：国内无成熟 300mm SOI产线，政策补贴力度大
高：光电异构封装国内基本空白，有政策红利；一旦突破可锁核心环节
低：资本密集+代工属性，低margin，国内产能稀缺
注1：BOM，bill of meterial，便于从环节价格角度来拆分评估收益空间
注2：传统模块/不存在新技术和变量的部分，如集成框、高级面板等未单独列出
注3：价值评分逻辑：0.4*margin+0.3*稀缺度+0.3*国产替代（国内缺口、政策/市场拉动强度、本土供应链成熟度）
全球
国产替代
熹联：100G/lane出货～10K 200G/lane出货～100K；羲禾 ：100G/lane出货超百万;赛丽：100G/lane出货超百万 200G/lane小批量出货；(前两家为tx现有jdm合作方）
傲科、中晟：出样，需场景批量落地；
中际旭创：对外宣布800 G 光学引擎年产>100 K，CPO试线运行；Accelink/海信：对外宣布400 G批量，CPO工程团队组建
Macom/Marvell / Semtech
Broadcom/Intel/Ranovus
光互连 Chiplet 头部企业
2001DE
2015US
2020US
scale-up场景下光学全栈供应商
硅光子 AI 处理器前沿企业
2017US
为什么选特定链条
过渡到
为什么看那四家？（怎么写一句话？）
重点讲博通（落脚点）
博通的布局，靠CPO从NV切份额
顺带提和tx合作
光电异构封装
液冷、连接器等
Draft
集成：国内能做OSAT的公司（华进、中电）。中际旭创这些不一定能做
主要供应方：羲禾（最大）、熹联
价值这一行可以打开
价值的客观标准
可以放两页，很重要

## Slide 15: 博通：从芯片到设备全面布局CPO
Source: Broadcom
全面参与CPO生态各个环节，以定制的合作模式推动CPO各环节成熟，同时布局了IP
Draft
终端用户
交换机芯片晶圆
电芯片晶圆
硅光芯片晶圆
交换机芯片+CPO
交换机芯片+CPO+Lens
CPO交换机
光源芯片
ELS光源模块
光缆
设计
代工
集成封装
光学组件耦合
成本拼装
驱动力，争夺制定权，打NV
时间线，TH前几代的情况可以放
给具体的动作，从新闻和动向看出其站位，比如出货量
机构给博通的判断确保方向不错

## Slide 16: FiconTEC：德国老牌光子装配测试龙头，中企收购卡位国产替代
产能94台
产量80台
销量96台
Source: 公司官网、深交所最新文件
全球交付
700+台
平均ASP
235万/台
Tech Group AS
标准机硬件长期委外
市场地位：全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO 光模块提供全自动封装耦合设备的企业
前景：高精度封装能力的重要性在更重视光学的CPO时代会提升
交付：低量高价，重交付，产能利用率85%（销量>产能，靠去库存发货，产能利用率大概率是交付节奏束缚）
Draft
中企收购弥补国内技术空白
被中国上市公司RoboTechnik以10.11亿 RMB 100%收购
获德国mic seed轮投资
于德国成立
专用设备供应商
2001
2002
2025
Chart: 
| 微组装 | 自动化测试
 | 0.7829 | 0.2171
微组装
2023A 营收拆分
测试设备等
测试+清洁+修复三合一设备
硅光修复0-1突破
台积电迫切想要但产能被英伟达包圆
ASSEMBLYLINE 系列
自动微光学组装
5nm精度光耦
精度+集成度全球领先
2025.06
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023
营收（左） | 2.79 | 2.87 | 2.57
净利润（左） | -0.58 | -0.22 | -0.14
毛利率（右） | 0.344 | 0.416 | 0.402
盈利能力：毛利远超封测行业平均，亏损持续收窄
产能利用率
85%
上下游：巨头客户占比大，供应商集中
光电器件微组装+自动化测试垄断地位
亿美元
Chart: 
| 前五大客户 | 其他
 | 0.42 | 0.58
CR5
客户占比
Chart: 
| Tech Group AS | 其他
 | 0.38 | 0.62
供应商占比

## Slide 17
Draft
业务
&
核心产品
核心优势
落地进展
2024.10：过去 18 个月已小批量出货 15k颗芯粒
26E：首批高量产客户（AI 加速卡 / 交换机）上机
OIO芯粒制造
硅光子单片集成 + Chiplet 标准化生态
技术被纳入 PCIe 6.0 标准，形成生态壁垒
2015US
2020US
2017US
估值
&
融资
512Gbps 光 I/O 带宽
功耗低至 4.9pJ/bit
产业资本：Intel Capital、Nvidia、AMD、GlobalFoundries
1B
2024.12 D轮，融资$1.55亿
POC -> 量产之间
公司宣称已与匿名头部制造商开始设计导入阶段
2025 H2开始送样、2026年后见到搭载产品、2027年量产爬坡
系统级OIO方案，验证周期长
跨越控制/交换芯片、硅光芯片、封装热-机械协同等多个环节
产业资本：AMD Ventures、Samsung
2025.02 C1轮，融资$2.5亿
验证 ->设计导入/早期送样
Passage中介层先行、与 OSAT/代工/SerDes伙伴协同推进
25年夏供货；2026 L200 CPO芯粒计划面向客户
兼容 Broadcom CPO 生态，链条成熟
封装层抽象成硬件，交付更可控
产业资本：Google Ventures
2024.10 D轮，融资$4亿
验证 → 设计导入阶段
TeraPHY芯粒
Scale Up光学全栈供应
卡间：PFLink，14.4 Tbps/die
交换机：PFSwitch
Photonic Fabric方案
CPO/OIO 连接层光学硬件
Passage系列
2.5B
4.4B
可采购的中介层
自有硅光芯片 + 模块级封装方案
AyarLabs、Lightmatter、Celestial

## Slide 18: 总结
Draft

## Slide 19: 附录：产业和公司Map
Design House
Foundry
OSAT
Transceiver
Equipment
Operator
eIC
Switch
ASIC
SiPho
Laser
为什么选特定链条
过渡到
为什么看那四家
Draft