## Slide 1: CPO
2025/09
Co-packaged Optics
Notes: 光互连及CPO是什么、为什么重要？
CPO及OIO市场怎么样，会有什么公司机会？

## Slide 2: Table of contents
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
01. Why the focus on CPO?
02. Why copper to optical? Why pluggable to co-packaged?
03. Where CPO fits first: scale up or scale out?
04. How big?
05. Which segment matters most?
Lorem ipsum
Lorem ipsum
06. Key players to watch: Broadcom and ficonTEC
Techs
Interconnect
Optical
CPO
Markets
Sizing
Segments
Players

## Slide 3: Why the focus on CPO? Nvidia, Broadcom, and DeepSeek
IMAGE
Pivots from Copper to Optics
Launches 2 CPO Switches
Aggressively announced CPO switches
GTC 2025
IMAGE
Bandwidth limitation restricts training, inference, and network strategies
CPO: higher bandwidth & energy efficiency
《Insights into DS-V3》
CPO matters under limited bandwidth in China
IMAGE
TH4: 1st CPO switch chip
TH6: fastest CPO switch chip, announced in April
Tomahawk Switches
Drives ongoing CPO ecosystem adoption

## Slide 4
通信速率
低功耗下延长传输距离需降低数据速率或采用更窄带宽
1
通信功耗
远距离传输信号衰减大，高速率需更高信噪比，需功率补偿
3
大模型及IDC面临“通信不可能三角”：速率、距离、功耗
通信距离
高速传输耗电量大，低功耗传输通常只能覆盖近程通信
2
误码率1为IDC数据通信中的核心指标，用于衡量传输可靠性
提升传输速率、传输距离、降低功耗均使得误码率上升
误码率
注1：误码率（ BER，Bit Error Rate ）​，IDC场景下标准为 < 1e12，代表平均传输一万亿比特，出现1比特错误

## Slide 5: 铜互连速率成为IDC算力释放瓶颈，光互连可突破铜互连速率上限
Chart: 
| 2020 | 2022 | 2024 | 2026
每line速率（Gbps） | 50 | 100 | 200 | 200
光互连
上限1.6Tbp/s
可插拔光模块
上限6.4Tbp/s
CPO
铜互连
Source: Nvidia
注1：InfiniBand网卡带宽
注2：有效传输速率，保证误码率不超过可用临界值的稳定传输速率
NVLink单通道触达铜互连有效传输速率2极限224Gbps，光互连>800Gbp/s可支持算力扩充
H100
A100
B100
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | 2024
推理算力 | 19 | 130 | 620 | 4000 | 7000
训练算力 | 620 | 1987.1795 | 3477.5641
网络带宽 | 620 | 1240 | 2480
铜 => 光：传输速率224Gbps => 800Gbps+
通信速率相对算力发展严重落后
基于铜互连的通信速率4年4x，落后于GPU算力增幅，通信速率成为集群算力瓶颈
推理算力
11x
训练算力
5.6x
网络带宽1 4x
Blackwell
7k TFLOPS
FP8
Hopper
4k TFLOPS
FP8
Ampere
620 TFLOPS
FP16
Volta
130 TFLOPS
FP16
Pascal
19 TFLOPS
FP16
1k Tflops
FP16
1.75k Tflops
FP16
800Gbps
400Gbps
200Gbps
NVLink 3.0
NVLink 5.0
NVLink 4.0
NVLink 6.0
Rubin
Notes: 上述技术路线如何解决三大难题？
光解决速率
CPO解决功耗

## Slide 6
Source: Marvell、Broadcom专家访谈、 Microsoft Research
GPU机柜间互连距离已突破5m，万卡集群千米级
“铜互连的极限是2.5米-3米，因此铜互连能承载的集群上限大约是万卡规模”
—博通高速互联系统架构师
GPU
GPU
GPU
GPU
···
Rack & Rack
>5m
Data center interconnect
m~km
目前通用速率112Gbps下，铜互连有效传输距离仅2.5m，需采用光互连取代铜互连
Chart: 
| 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400
Maximum Reach(m) | 25.2273 | 15.1136 | 7.1591 | 5.1136 | 3.0682 | 2 | 1
有效传输距离1(m)
2.5m
112G铜互联
>>50m
200G光互联
铜互连传输距离成为IDC扩量瓶颈，光互连可突破铜互联距离上限
注1：有效传输距离，保证误码率不超过可用临界值的稳定传输距离
传输速率（Gbps）
铜 => 光：传输距离 2.5m => 10m级
IDC扩张对互连距离提出更高要求
GPU
GPU
GPU
GPU
···
Rack & Rack
>5m
Notes: IDC的迅猛扩张，算力、卡数增长带来三大互联难题

## Slide 7
Source: Lightcounting
互连转换：起始于2014年可插拔光模块大规模量产，24年数据通信中光模块销售额达~$8b
铜到可插拔：功耗提升60%+甚至2x，25-28年预计光模块在IDC耗电量将增长20x
可插拔到CPO：降低60%+光模块功耗，GB200 万卡集群整体电费降低数百万RMB/年1
Chart: 
 | 4 | 6.5 | 2.4
3-5
铜
5-8
可插拔光模块
2.4
CPO
60%+
-63%
“CPO主要替代传统可插拔光模块，短期不替代铜互连。CPO方案功耗降低70%（33W→9W），（交换机）整体成本降低30%，具备明确竞争优势。”
—英伟达网络方案架构师
单通道功耗（w）
铜到光转换后面临功耗问题，CPO可大幅降低功耗
注1：按照GB200 NVL72扩展方案，2组网架构层数计算
铜互连到光互联的单通道功耗变化
Notes: 上述技术路线如何解决三大难题？
光解决速率
CPO解决功耗

## Slide 8
CPO解决可插拔光模块的信息损耗、功耗、速率痛点
Pluggable
传统方案
CPO
进阶方案
硬制约：PCB走线带来高信息损耗和失真（无法完全通过功耗补偿），导致信号中断
  CPO不走 PCB，损耗22db => 4db
软制约：长距离信息损耗需高功耗补偿（20W，占整体光模块 2/3）且限制速率
  CPO 10x级缩距，传输速率上限提升4x
Source: Nvidia
注1：功耗均为1.6Tbps速率下
正面
ASIC
ASIC
侧面
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
光模块：30W1
20W (数字信号处理器) + 10W (光引擎，含光源)
PCB
Substrate
ASIC
交换机芯片
外置光源：2W
光引擎：7W
1.6Tbps
速率上限
6.4Tbps
22db
信息损耗
4db
6-8cm
<1mm
Notes: 讲完光的宏观，进入微观
CPO相比可插拔到底解决了什么
从图上看，拆分整合（光引擎、光源）
缩距降低功耗
拆分光源解决散热

## Slide 9: 可插拔仍为主流，CPO成巨头前瞻布局焦点
巨头大力布局：CPO为新一代互连技术中最易商业化落地的路径
代表厂商2
CPO (Co-Packaged Optics)
速率
PO (Pluggable Optics)
中：1.6Tbps (2025)
高：6.4Tbps (2026)
市场规模1
2025E
$10bn
$10mn级
Source: TSMC、Insight Partners、QYResearch、Morgan Stanly、 LightCounting
注1：PO规模来自LightCounting，CPO规模来自Insight Partners
注2：仅展示赛道中份额最大的公司
国产优势：高速率产品率先实现技术突破，全球前10大厂商中国占7成
代表厂商
最新动向
CR3: 50%
100%
24A，800G出货量 >200w，全球份额40%
24Q4，1.6T率先认证并出货
25Q2 ，Spectrum-X CPO交换机交付
预计26Q2 ，Quantum-X CPO交换机交付
已全面应用于AIDC，大规模商业落地
25-26年将商业化，技术较成熟
电信号
交换机芯片
光引擎
电信号
Notes: 光互连大势所趋，开始详细讲光
宏观视角，光的三种技术路径的差异，以及当前所处阶段
差异：连接距离，速率上限
阶段：规模看市场成熟度，动向看商业化阶段

## Slide 10: IDC互连按照距离可分为 Scale Up与 Scale Out
GPU
GPU
Copper interconnection
Optical interconnection
Optical module
Scale Out
Scale Up
单机柜叠加GPU直连、全连，距离<5m，高频交互强调低延时，铜互连为主
算力节点横向互连，距离>5m，强调可扩展性，光互连为主
NVLink
GPU
GPU
GPU
GPU
GB200 NVL72
B200 × 72 / rack
Rubin NVL288
Rubin × 288 / rack
NVLink
GPU
GPU
NVLink
Port (copper)
GPU
GPU
NVLink
GPU
GPU
NVLink
CPO Swtich
GB200 SuperPod NVL 576
GB200 NVL72 × 8
Source: Nvidia
Notes: Serdes：芯片中负责低速并行信号高速串行信号的模块，速率受限于芯片制程，影响互连带宽
Serdes是高速率的源头，serdes速率低则整体速率低
海外serdes从56=>112=>224

## Slide 11: ​Overseas: CPO for Scale Out first; Domestic: CPO for Scale Up first
​CPO Initial Adoption
Overseas: Scale Out
Domestic: Scale Up
No process constraints.​​
Strong electronics
Restrictions
Industry
Advantages
14nm & chip import ban1
Strong optics
Scale Out: 2025-2026
Faster path to commercialization.
Scale Up mass production: 2027-2028
80%+
Switch/DSP chip market
Source: Changjiang Securities / Centec Communications IPO Prospectus
60%
800G optical module market
Scale Up: 2026-2027
Compensate for electrical weaknesses.
Amplify optical strengths

## Slide 12: 海外巨头并行布局 Scale Out与 Scale Up，CPO落地1-2年内看Scale Out
战略定位
Scale Up
产品布局
GTC 2025：着重介绍了其与台积电等合作伙伴开发的首款基于1.6T硅光引擎的CPO交换机系列
Spectrum-X
以太网 CPO 交换机
Quantum-X
InfiniBand CPO交换机
Scale Out
产品布局
Scale Up统治地位，强推铜到强推CPO
25Q2交付
NVL 72 GB300
整机柜服务器
25.07交付
Rubin 288
整机柜服务器
26Q2交付
26Q2交付
xx
xx
基于铜互连
基于CPO
Scale Out统治地位，未来5年押注CPO实现Out到Up的渗透
于23年开始联合产业伙伴推动CPO方案，目前已在各环节实现单环节测试可靠性，但未完整部署并获得运营数据
Tomahawk 5
以太网 CPO交换机
26Q1交付
整机交付为主
交换机核心组件为主
Tomahawk 6
以太网CPO芯片
25.06交付
Source: Nvidia、Broadcom
25-26年CPO密集落地于Scale Out
28-29年密集落地于Scale Up（博通预测）
GTC 2024：“NVL72使用铜缆互连较光模块大幅节省了成本，铜缆高速连接的成本仅为光模块的20%”
“CPO 是应对 AI 集群带宽需求的关键技术，其集成化设计可显著提升系统能效” —Hock Tan，25Q2 Conference Call

## Slide 13: 国内厂商依赖Scale Up补足性能差距，需大量光模块，代价是极高的功耗
CM384长机柜必须采用光互连，需6912个光模块，其中Scale Up占70+%
CM384 Scale Up需大量光模块，带来大量额外功耗
华为 vs. 英伟达： CM3841集群堆卡弥补单卡弱势
Source: Nvidia、华为、SemiAnalysis
注1：CM384全称CloudMatrix 384，由384张昇腾910C NPU组成单机柜，对标GB200 NVL72机柜
注2：光模块功耗采用400G LPO 10W数据，昇腾910C单卡功耗约800W
Rack×16 > 2.5m
Chart: 
 | 2500
 | 780
单卡BF16计算性能（TFLOPS）
-69%
Chart: 
 | 180
 | 300
整体BF16 计算性能（PFLOPS）
+67%
Chart: 
 | 1536 | 5376
Scale Out
Scale Up
CM384光模块数量分布
华为单卡算力仅为NV约1/3，集群整体为NV ~1.7x
GB200 NVL72
华为CM384
Chart: 
 | 1.86 | 1.63 | 1 | 0.81 | 0.81
 | 0.23 | 0.63 | 0.19
CM384能效
光模块能效差
单卡能效差
其他部分能效差
GB200 NVL72能效
-56%
能效比（W/TFLOPS）
CM384能效比为NV 2.3x，光模块贡献~20%能效差2，CPO节能将成为关键
Notes: 1. DS

## Slide 14
① 潜在CPO端口数： AI/HPC GPU＋交换机，需要高速光模块 800 G/ 1.6 T/ 3.2T端口数 ~ 2030E 1亿出货量
② 渗透率：HPC集群新建支撑高渗透，2030E 40%
Source: Morgan Stanley Research, Lightcounting, SemiAnalysis, 专家访谈
万卡集群扩展支撑CPO百亿级市场
Base case
CAGR 172 %，2030e 收入约 93 亿美元
NVIDIA Rubin＋Broadcom TH7 巨头生态引领高端可插拔模块的全面替换，渗透率 ~40 %
Bull case
CAGR 210 %，2030e 收入约 270 亿美元
假设 CPO 方案在 800G/1.6T 所有节点都成为主流，渗透率>60 %，并向 400 G 量级下沉
Bear case
CAGR 107 %，2030e 收入约 10 亿美元
只在极高端 AI 集群试点，渗透率≤15 %
端口数确认，国内+海外
从GPU、switch推到光模块需求量的模型
CPO规模
=
潜在CPO端口数
×
渗透率
×
单价
①
②
新建优先渗透：为避免重置成本，新建IDC对CPO的态度为能用则用
Amazon、Meta、谷歌、xAI建立十万卡集群，必须用光互连
“Meta的HPC集群中，35%的连接方案已采用CPO”
—博通高速互联系统架构师
Notes: 大摩的报告里没有给端口数的数据，需要找其他厂商
尽管预测逻辑不一样，但大家预测的2030E CPO规模都落在5b-10b这个区间。比如lightcounting和小摩预测$5.4b，yole预测$8.1b。
对比几家的假设。核心点在大厂生态影响力、超高速光模块的发展时点
  大摩最乐观。Top-down角度，头部厂商规模化应用=>S型曲线爆发，40%渗透。假设NVIDIA、broadcom的生态号召力将能极大地加速CPO的普及，使其成为AI数据中心的“标配”，而不是“可选项”。
  Yole中等。Bottom-up角度，分别算scale up和scale out需要的光引擎数量，预测20%+渗透。核心假设为scale up场景2028年大量采纳（1.6T、3.2T光模块替换需求）
  Lightcounting、小摩偏保守。Bottom-up角度，分别算800g-3.2t的光模块出货量，对每个速率假设一个CPO渗透率（2.9%, 9.5%, 50.6%），最终渗透率约15%。核心假设为，2025年市场拐点，初期由800g、1.6t推动，最重要的因素是2027年可能启动的3.2t技术，会迅速普及并强烈需求cpo（lpo无法满足）
Lightcounting的逻辑比较好复刻，后续可以找各大券商覆盖中际旭创、新易盛的model中对光模块出货量的预估
还有一种方法，按照各大机构对中际旭创和新易盛的各速率光模块销售收入预估倒推市场规模，以下为高盛数据
  中际旭创 2030E (7793 + 23185 + 62792) / 40%当前市场份额 * 40%CPO渗透率 / 7 = 13.3b
  新易盛 2030E (6281 + 25975 + 40366) / 25%当前市场份额 * 40%CPO渗透率 / 7 = 16.5b

## Slide 15: CPO关键模块：硅光芯片、电芯片、主控芯片、集成交付
光的外部传输
行走通道 + 转换，光电
放大 + 优化
激光器
②电信号中枢
③ 交换机芯片
出入口
①光信号中枢
主控，信号处理
光纤
硅光芯片
电芯片
中介层
Draft
交换机芯片ASIC
④ 集成交付1：先进封装 + 整机集成
注1：未包含Foundry
Notes: For简单理解CPO关键环节
用跨语言通话理解：当我和一个说韩语的人打电话
  光纤：电话线
  激光器：喇叭。这俩没那么重要
  硅光：翻译官，光电互译
  电光：声音润色，让声音更大，听得更清楚
  交换机：末端首脑

## Slide 16: 产业链：电信号中枢、交换机芯片规模大、毛利高，研发周期长、自研难度大
①光信号中枢
②电信号中枢
EIC
电芯片
③交换机芯片
市场规模1（2028E）
&
价值占比
研发周期
Source: Yole、TechNavio、华鑫证券、Broadcom、TSMC、Inphi、ASE、中际旭创
注1：限定在通信市场
10-20%
$bn
CAGR: 40+%
20-30%
CAGR: 20+%
毛利率
40%
50-70%
5年
4年
DSP 3年一代
2015-2025
40-70%
2020-2025
2017-2024
④集成交付
先进封测
设备集成
CAGR: 15+%
10-50%
5年
3年
20-30%
CAGR: 10+%
2015-2024
2020-2025
高端封装高
OSAT低
Serdes自研毛利高
Serdes自研毛利高
2-3年一代
2005-2012
海外
国内
7年
10年
7年
9年
10-20%
硅光芯片
激光器
$bn
$bn
$bn
Notes: 占比较大、规模较大、毛利较高，电相关芯片，EIC、Switch ASIC，但增速低，偏向于低价渗透=>起量逻辑

## Slide 17: 产业链：关注以Broadcom为首的全能巨头和国产卡位初创ficonTEC
全球
头部
厂商
全球
核心
初创
Source: Yole
国内
核心
初创
出样阶段，需场景批量落地
光信号中枢
电信号中枢
EIC
电芯片
交换机芯片
集成交付
设备集成
先进封测
腾讯JDM合作
出货阶段，CPO布局中
交换机
封测
光模块
硅光芯片
激光器芯片
硅光芯片
激光器

## Slide 18: 博通为最早完整落地CPO的厂商，具备长期身位优势
Source: Broadcom、Nvidia、Intel、Cisco、Marvell
注1：优先列示CPO交换芯片
博通为目前唯一公开承认已实现CPO交换机（芯片）大规模量产的厂商，TH4、TH5为最早量产的CPO交换芯片
当前身位：领先英伟达约1年，大幅领先Marvell（交换容量紧跟但无自研CPO芯片）、思科（在CPO上谨慎）、英特尔（起步早但后劲不足）
12.8
25.6
51.2
102.4
ASIC
交换容量1（Tbps）
2021
方案发布
TH4
2023
Demo
TH5
2020
Demo
WEDGE
Broadcom edge
~1年
2022
合作部署
TH4
方案发布
TH5
Teralynx
Demo
2024
量产交付
TH5
Teralynx10
量产交付（非CPO）
2025
25.06 量产交付
TH6
26量产
Spectrum 6
发布、量产
Spectrum 5
全能巨头在CPO交换芯片的布局时间线

## Slide 19: 博通为CPO能力最全面的厂商
Broadcom | Nvidia | Intel | Cisco | Marvell
高 | 高 | 高 | 中 | 中
高 | 高 | ​高 | 中 | 中
高 | 高 | 高 | ​中 | 低​
​高​ | 中 | 低 | 低 | 低
全能巨头在CPO各环节的能力画像与合作厂商1
中
高
设计
集成封测
低
博通全面参与CPO生态各个环节且综合能力最强，以定制合作模式推动CPO各环节成熟
成品拼装
代工
Source: Broadcom、Nvidia、Intel、Cisco、Marvell
注1：不完全列示，优先列示最核心合作厂商

## Slide 20: 博通为何押注CPO？顺应HPC自研ASIC趋势、网络配套形成生态卡位
Amazon
MSFT
Intel
Source: 野村证券、J.P.Morgan、Fubon Research、BNP
Chart: 
| 2024 | 2025 | 2026
 | 20 | 33 | 50
 | 80 | 67 | 50
 | 11 | 18.15 | 27.5
>33
出货量占比（%）
26年ASIC反超GPU
Google
Meta
ByteDance
Google
Meta
ByteDance
OpenAI
xAI
ASIC
GPU
博通ASIC
2025E 主要ASIC厂商出货量
Amazon
MSFT
Intel
① ASIC大势所趋，份额有望迅速赶上GPU，博通为核心
HPC考虑算力自主+成本优化，越来越多厂商联合博通自研ASIC与英伟达解绑
谷歌、Amazon 25-26年稳定量产；26年OpenAI、xAI新量产订单将“AISC出货量超越GPU”时点从27-28年提前至26年
博通主要合作方Google、Meta预计占25年ASIC出货量~60%，博通强生态卡位
Chart: 
 | 39.4737 | 52.6316 | 7.8947
Amazon
Google
Meta
10-30万张
140-150万张
150-200万张

## Slide 21: 博通为何押注CPO？顺应HPC自研ASIC趋势、网络配套形成生态卡位
Source: Fubon Research、半导体综研、Lightcounting
Chart: 
| 20089 | 19723 | 19358 | 18993 | 18993
 | 5000 | 2200 | 1979 | 1979 | 312
 | 2307 | 918 | 196.5 | 1310 | 667 | 177 | 51.2
 | 2615 | 5000 | 4600 | 1835 | 432
 | 800 | 320
23
24
25
26
22
​（预计）量产年份​
BF16/FP16 (TFLOPS)
GB200
B200
H200-SXM
H100-SXM1
A800-SXM
Google-TPU v6e
Google-TPU v5p
AWS-Trainum3
AWS-Tranium2
Meta-MTIA V2
Meta-MTIA V1
AMD-MI325x
AMD-MI355X
AMD-MI350X
Intel-Gaudi3
Intel-Gaudi2
昇腾910C
昇腾910B
Google-​TPU v7p​
GPU
ASIC/xPU
通用计算卡
华为
42%
46%
34%
② ASIC单卡性能更弱，堆卡需光互连与CPO
最强ASIC单卡性能为同代际GPU ~40%，需堆卡补性能差距 => 刚需光互连并积极探索CPO（与国内Scale Up逻辑类似）
预计云厂商ASIC将贡献光模块市场~80%增长，且头部厂商Google、Amazon的最新ASIC开始向CPO演进
计划留出CPO接口

## Slide 22: ficonTEC：德国老牌光子装配测试龙头，中企收购卡位国产替代
产能94台
产量80台
销量96台
Source: 公司官网、深交所最新文件
全球交付
700+台
平均ASP
235万/台
Tech Group AS
标准机硬件长期委外
市场地位：全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO 光模块提供全自动封装耦合设备的企业
前景：高精度封装能力的重要性在更重视光学的CPO时代会提升
交付：低量高价，重交付，产能利用率85%（销量>产能，靠去库存发货，产能利用率大概率是交付节奏束缚）
中企收购弥补国内技术空白
被中国上市公司RoboTechnik以10.11亿 RMB 100%收购
获德国mic seed轮投资
于德国成立
专用设备供应商
2001
2002
2025
Chart: 
| 微组装 | 自动化测试
 | 0.7829 | 0.2171
微组装
2023A 营收拆分
测试设备等
测试+清洁+修复三合一设备
硅光修复0-1突破
台积电迫切想要但产能被英伟达包圆
ASSEMBLYLINE 系列
自动微光学组装
5nm精度光耦
精度+集成度全球领先
2025.06
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023
营收（左） | 2.79 | 2.87 | 2.57
净利润（左） | -0.58 | -0.22 | -0.14
毛利率（右） | 0.344 | 0.416 | 0.402
盈利：毛利超封测行业平均值（ ~30% ），亏损持续收窄
产能利用率
85%
上下游：巨头客户占比大，供应商集中
光电器件微组装+自动化测试垄断地位
亿美元
Chart: 
| 前五大客户 | 其他
 | 0.42 | 0.58
CR5
客户占比
Chart: 
| Tech Group AS | 其他
 | 0.38 | 0.62
供应商占比
标题衔接

## Slide 23
业务
&
核心产品
核心优势
落地进展
2024.10：过去 18 个月已小批量出货 15k颗芯粒
26E：首批高量产客户（AI 加速卡 / 交换机）上机
OIO芯粒制造
硅光子单片集成 + Chiplet 标准化生态
技术被纳入 PCIe 6.0 标准，形成生态壁垒
2015US
2020US
2017US
估值
&
融资
512Gbps 光 I/O 带宽
功耗低至 4.9pJ/bit
产业资本：Intel Capital、Nvidia、AMD、GlobalFoundries
1B
2024.12 D轮，融资$1.55亿
POC -> 量产之间
公司宣称已与匿名头部制造商开始设计导入阶段
2025 H2开始送样、2026年后见到搭载产品、2027年量产爬坡
系统级OIO方案，验证周期长
跨越控制/交换芯片、硅光芯片、封装热-机械协同等多个环节
产业资本：AMD Ventures、Samsung
2025.02 C1轮，融资$2.5亿
验证 ->设计导入/早期送样
Passage中介层先行、与 OSAT/代工/SerDes伙伴协同推进
25年夏供货；2026 L200 CPO芯粒计划面向客户
兼容 Broadcom CPO 生态，链条成熟
封装层抽象成硬件，交付更可控
产业资本：Google Ventures
2024.10 D轮，融资$4亿
验证 → 设计导入阶段
TeraPHY芯粒
Scale Up光学全栈供应
卡间：PFLink，14.4 Tbps/die
交换机：PFSwitch
Photonic Fabric方案
CPO/OIO 连接层光学硬件
Passage系列
2.5B
4.4B
可采购的中介层
自有硅光芯片 + 模块级封装方案
CPO核心初创对比：AyarLabs、Lightmatter、Celestial

## Slide 24: 总结

## Slide 25: 附录：DeepSeek，国内LLM受限于GPU互连带宽，CPO为优先探索方向
Source: Deepseek
CPO的高带宽、高效能可解互连限制
H800互连带宽限制网络架构、训练策略、推理速度
H800带宽相对H100砍半
① 网络架构：被迫用Scale Out弥补Scale Up
② 训练策略：被迫放弃张量并行
③ 推理速度：MoE推理速率为H100的1/20
①
②
③
Notes: 1. DS

## Slide 26: 附录：DeepSeek，国内LLM受限于GPU互连带宽，CPO为优先探索方向
MoE的All-to-All专家并行需大量节点通信，国内可得NV卡间带宽均受限 => Scale Up场景受限
CPO可提升带宽并降低延迟 => 显著提升MoE推理速度，打穿Scale Up瓶颈
Chart: 
 | 1800 | 900 | 400 | 200
B200
H100
H800
H20
-56%
卡间带宽（GB/s）
Source: Deepseek、Nvidia、华为
Chart: 
 | 400 | 900
 | 67 | 1200

H800（DeepSeek）
GB200 NVL72
~18x
卡间带宽（GB/s）
推理速率（token/s）
Notes: 1. DS

## Slide 27: 附录：海外电强光弱、国内光强电弱的产业证据
高速电芯片1
7nm-3nm
800G光模块1
纯组装 / >100nm硅光方案
制程限制
高
全球市场份额
低
高
Source: 长江证券、盛科通信招股说明书、
注1：800G光模块市场份额为2025E数据，封测OSAT采用2024A数据，交换机芯片采用2020A数据，电芯片采用2023.08 通信单通道50/100G DSP数据
交换机芯片1
16nm-5nm
封测OSAT1
受制程限制小
中际旭创
36%
新易盛
23%
Coherent
21%
Mellanox
4%
光迅&华工
4%
日月光
45%
Amkor
16%
长电科技
11%
通富微电
8%
Marvell
20%
5nm
Broadcom
62%
5nm
Realtek
16%
盛科通信
1.6%
16nm
Marvell
65%
3nm
Broadcom
20%
3nm
Credo
<5%
3nm
国内厂商
海外厂商
① CPO之于国内：雪中送炭
Scale Up以电（铜）互连为主
光强：硅光、封测受制程限制小，国内光模块占全球>60%
电弱：电芯片制程落后海外，市场多“独苗”，份额长期<5%
CPO绕过制程，用于Scale Up，进一步强光，补电弱短板
② CPO之于海外：锦上添花
无制程限制，优先发展电芯片&压榨铜互连
CPO优先落地Scale Out（易商业化）
国内份额高，优势大
国内份额极低，优势小

## Slide 28: 附录：博通CPO产业链
Source: Broadcom
终端用户
交换机芯片晶圆
电芯片晶圆
硅光芯片晶圆
交换机芯片+CPO
交换机芯片+CPO+Lens
CPO交换机
光源芯片
ELS光源模块
光缆
设计
代工
集成封装
光学组件耦合
成本拼装

## Slide 29: 附录：产业和公司Map
Design House
Foundry
OSAT
Transceiver
Equipment
Operator
eIC
Switch
ASIC
SiPho
Laser